巴氏杀菌线操作说明书

山东省诸城市永兴机械有限公司

电话：0536-6562256

传真：0536-6562256

网址：http://yongxing88.1688.com

地址：山东省诸城市密州东路与纵一路交叉路口东行100米路南

使用须知

# 尊敬的用户：
    本产品的制造采用最先进的技术，使用安全。但也会存在潜在的危险，特别是由于非专业人员的操作或者非常规使用所产生的危险。
    对任何一次操作，操作人员必须准备书面说明，并且说明要使用操作。
    使用这些操作说明可以使操作人员熟悉产品的结构，操作步骤和日常维护。
    因为安全原因，对本产品任何未经授权的改装和调整，不承担保证责任。
    请将这本操作说明放在机器附近，以便随时注意安全说明和重要信息。

# 一、前言：

感谢您选购永兴巴氏杀菌线

安装使用此巴氏杀菌线前，请务必仔细阅读本说明书。

使用者需充分理解本说明书对于使用本产品的要求。如有疑问，请联系咨询供货商。

此说明书请妥善保存在设备使用现场。

设备概述：

本机主要应用于马口铁罐、豆制品、血豆腐、玻璃瓶、软包装制品等产品的巴氏杀菌及冷却。产品利用滚杠的传动带动食品向前移动。利用低温水（100度以内）对产品进行杀菌和冷却处理，整个过程完成后，还可以根据客户要求在出料端增加风干处理，处理完的产品可直接进行装箱或者后段工序的操作。也可在杀菌段前面增加输送线和布料机，实现整条生产线的自动化处理。

使用范围：

适用各种大小罐型，各种包装盒，各种袋装食品。

设备图片

蒸汽接口处

排污口温度传感器

控制面板调节转速

诸城市永兴机械有限公司  三包条款

诸城市永兴机械有限公司承诺，对我公司整机产品提供自出厂发运日起12个月内的质量三包保证。三包期内，在客户正常使用产品的情况下，对于产品因材质或加工所造成的缺陷及故障，我公司负责对损坏的部件免费更换和维修。无法维修的免费换货和退货。

用户获得质量保证的前提是必须按照产品的使用说明书进行正确的安装、使用和维护产品。错误使用产品，不进行保养维护，未得到授权而擅自拆卸改装或自行修理的不在此质量保证范围之内。不恰当的使用环境诸如电压、环境温度的高低等状况将影响设备的性能和寿命，将导致本质量保证失效。

未按合同约定履行付款义务的客户，本三包保证失效且不可恢复。三包的申请必须在质保期内提出，逾期的申请将不被受理。

油泵内的润滑油、空滤等属消耗品，不在三包范围内。

在任何情况下，诸城永兴机械有限公司承担的民事责任限度将不超过涉及质量问题的设备及零部件的合同价格。此外诸城永兴机械有限公司不承担由于设备的损坏而造成的任何特殊、直接与间接损失及赔偿责任。